## Slide 1: CanSat MISSION Archimède
Sébastien GIUDICELLI
Emilien GUILLAUME
Charles-Antoine MIGNON

## Slide 2: PRESENTATION DE L’EQUIPE
Equipe Archimède: 3 élèves-ingénieurs de l’Institut d’Optique Graduate School
Conseillés par Jean-Marie FEYBESSE et Thierry AVIGNON dans le cadre du Projet Système de 2éme année
Projet CanSat: International Class

## Slide 3: Mission Principale
Mission choisie : Sondage atmosphérique lors de la descente
Mesures d’altitude et de la trajectoire 3D, d’humidité, de température et de pression toutes les secondes

## Slide 4: Mission Principale
Capteur de pression différentiel à semi-conducteur
Capteur d’humidité analogique rapide
Thermistor linéaire actif à jonction PN
Accéléromètre analogique 3 axes 5g

## Slide 5: Mission libre: OPTIQUE
Mesure optique de la température du point de rosée
Méthode de la réflexion frustrée sur un prisme ou une lame
Refroidissement par module Peltier et mesure de température

## Slide 6: Mission libre: OPTIQUE
Détecteur fibré
Condensation
Prisme
>41°(sans condensation)→ réflexion totale
Source de lumière collimatée fibrée
>63° (eau sur la face) → réfraction
45°
53°
n1=1,5
Signal de sortie binaire : détection ou absence de signal selon la présence ou non d’eau
Lame guidant la lumière provenant de la diode fibrée

## Slide 7: Architecture électronique
Cœur Numérique
Photodiode
Accéléromètre
Démarrage
Transmission
Transceiver XBEE
Montage Optique
Module Peltier
Sonde de température
Photodiode fibrée
Capteurs
Hygrométrie
Pression
Température
Accéléromètre

## Slide 8: CANSAT : Structure Mécanique
Structure en étage modulable
Amortisseurs à l’étude
Structure en Dural = solidité et légèreté

## Slide 9: Alimentation et Transmission
Alimentation du CanSat : 2 batteries rechargeables (Nickel-hydrure métallique)
Transmission : module type XBEE Pro OEM RF fonctionnant à 2400 MHz, puissance HF de sortie 10 dBm (conforme à la directive Européenne RTTE EN300-220 / EN301-489)

## Slide 10: Conclusion
Réalisé
Structure mécanique
Achat électronique
En cours
Mise en place du circuit électronique
Etude du montage optique
A venir
Développement logiciel
Intégration du système
Test capteurs
Budget estimé :
400 €
A bientôt !